## Slide 1: Medizinische Bildverarbeitung
Jonas Köllner, Tim Grosch

## Slide 2: Einleseroutine / visualisierung
Nifti_read-Loop
Speichern der interpolierten Volumina und Masken als Matlab-Dateien
Importieren eines Datensatzes durch angeben der Case-ID
Zuschnitt auf gewünschten Slice mit squeeze-Funktion
Visualisierung mit imshow und imfuse

## Slide 3: Vorverarbeitung / Kantendetektion
Interpolation und Zuschnitt auf gewünschte Schichten bereits in Einleseroutine
Glättung mittels Gauss-Filter
Für möglichst robuste Kantendetektion Kombination mehrerer Methoden
Sobel, Canny, gPB
Kante zählt nur als Kante, wenn mit allen 3 Methoden detektiert

## Slide 4: Nierenlokalisation
Referenz: KidneyCoronal
Rotation von 0° in 25° Schritten
Scale von 0.5 bis 4 in 0.25er Schritten
Iteration über alle Rotationen und Scales und Aufruf der GHT

## Slide 5: Nierensegmentierung
Chan-Vese-Segmentierung mit activecontour
Detektion aller Objekte mit bwconncomp
Löschen aller Objekte bis auf das größte
Füllen der segmentierten Niere mittels imfill
Darstellung mittels visboundaries

## Slide 6: Nierensegmentierung
Chan-Vese-Segmentierung mit activecontour
Detektion aller Objekte mit bwconncomp
Löschen aller Objekte bis auf das Größte
Füllen der segmentierten Niere mittels imfill
Darstellung mittels visboundaries

## Slide 7: Kantendetektion Tumor
Trennen der Segmentschichten
Speichern in eigenen Schichten
Korrelation zwischen jeder Schicht und segmentierter Niere

## Slide 8: Kantendetektion Tumor
Korrelation zwischen jeder Schicht und segmentierter Niere
Löschen der Segmentschicht mit der höchsten Korrelation

## Slide 9: TumorLokalisation
GHT berechnet für alle Kantenbilder
GHT-Scores geringer als Schwellenwert gelöscht
Mehrheitsentscheid zwischen den übriggebliebenen

## Slide 10: Tumorsegmentierung
Geodätische Kontur mit activecontour
Smoothing: 0.8
Kontraktion: -0.3

## Slide 11: Finale 3d-maske
Loop mit activecontour
  Niere – Chan-Vese Algorithmus
  Tumor – Geodätische Kontur
    Smoothing: 0.8
    Kontraktion: 0.0
Dice scores:
  Niere: 0.9196
  Tumor: 0.8739